## Slide 1: Плотери

## Slide 2: Съдържание
Същност.............................................................................................................................сл.4-5
Принцип на действие...........................................................................................................сл.6
Основно приложение...........................................................................................................сл.7
Основни характеристики на плотерите...........................................................................сл.8
Ранни плотери........................................................................................................................сл.9
Класификация..................................................................................................................сл.10-12
Планшетни плотери............................................................................................................сл.13
Плотери с придвижван носител.....................................................................................сл.14-15
Фотоплотери.........................................................................................................................сл.16

## Slide 3
Електростатически плотери......................................................................................сл.17
Писалкови плотери....................................................................................................сл.18
Струйни плотери........................................................................................................сл.19
Лазерни плотери.......................................................................................................сл.20
PPVI.............................................................................................................................сл.21
Термоплотери............................................................................................................сл.22
Плотери с директен изход на изображението........................................................сл.23
Плотери на основата на термопредаването...........................................................сл.24
Тест............................................................................................................................сл.25
Източници..................................................................................................................сл.26

## Slide 4: Същност
Плотерът е изходно периферно устройство за извеждане на графична информация от компютъра. Основното предназначение е висококачествено документиране на чертожно-графична информация.

## Slide 5
Плотерът е оборудване, използвано за широкоформатен печат, включително формат A0. Той може да печата не само на хартия, но и на други материали, синтетични носители, филм и т.н. В допълнение, някои модели са оборудвани с функция за рязане, която се използва при печат върху горещо лепило фолио, етикети, лога и т.н.

## Slide 6: Принцип на действие
Графичното изображение се изгражда чрез управление движението на писец през повърхността на хартията. Това означава, че плотерите са по-подходящи за изображения, изградени от линии, отколкото за растерни изображения. Те могат да възпроизвеждат сложни линейни съчетания, включително текст, но го правят много бавно, поради относително бавното движение на писците.

## Slide 7: Основно приложение
Основното приложение на плотерите е за чертежна работа в CAD приложения, където те имат предимството, че могат да работят с много големи размери хартия. Плотерът изчертава автоматично с висока точност рисунки, схеми, сложни чертежи, карти и друга графична информация на хартия с размер до A0. Използва се писец, управляван от пишещ блок. Връзката с компютъра се осъществява с последователен, паралелен или SCSI-интерфейс. Някои модели имат собствен буфер(1MB и повече).

## Slide 8: Основни характеристики на плотерите
Електростатичните плотери са по-бързи от пишещите, но по-бавни от лазерните печатащи устройства. Скоростта е 500 до 1000 линии за 1мин – 10-20 пъти по-висока от тези с писци. Разделителната способност е 200-400 точки на дюйм. Електростатичните плотери се използват за висококачествен цветен изход в CAD-системи. Основни производители - Versatec, Calcomp и Benson. Цена 30-150 хиляди долара.

## Slide 9: РАнни плотери
Ранните плотери са създадени чрез прикачени писалки за чертожни пантографи и са били управлявани от машини с мотори, контролирани от компютъра. Недостатък на тази технология е представлявало твърде мудното движение. През 1980-те години малките плотери за домашна употреба стават популярни за експерименти в областта на компютърната графика. Но тяхната ниска скорост означавала, че те не са полезни за основните цели на принтирането. Плотерите се използват главно за чертежи и при CAD приложения, където те имат предимството, че могат да работят с много големи размери хартия. Първия плотер е произведен от фирмата CalComp (1959 г., модел CalComp 565).

## Slide 10: Класификация
Според областта на използване
- Архитектура и строителство
- Технически чертежи
- Реклама
Според способа за извеждане на информацията
- Писалкови
- Струйни
- Лазерни
- Електростатически

## Slide 11
Според възможността да възпроизвеждат цвят
- Цветни
- Монохроматични (цветните изображения се възпроизвеждат с оттенъци на сивото)
С възможност за цветен печат — плотери, ориентирани на монохроматичен печат, но способни (в неголям обем) да извеждат и цветни изображения
Според формата на изображението
- Плотери формат А0
- Плотери формат А1
- Плотери с "рекламен" формат

## Slide 12
Според производителността си
- До 20 м2 в денонощие (начално ниво)
- От 20 м2 до 50 м2 в денонощие (средно ниво)
- Повече от 50 м2 в денонощие (високо ниво)

## Slide 13: Планшетни плотери
Носителят е неподвижно закрепен на плоска маса. Закрепването може да е електростатично, вакуумно или механично. Главата се управлява по две координати. Размерът на носителя е ограничен от размера на планшета.

## Slide 14: Плотери с придвижван носител
Съществуват три разновидности:
барабанни плотери – носителят с фиксиран размер е закрепен на въртящ се барабан;
фрикционни плотери – носителят се премества чрез фрикционни ролки. Тези плотери (при равни размери на чертежа) са с по-малки габарити от барабанните. Разновидност е плотерът с т.н. абразивна глава, в която валците на хартиеното задвижване са стоманени със специално оребряване;
рулонни плотери - подобни на фрикционните, но използват специален носител сперфорация по края.

## Slide 15
Електрозадвижващата система на плотера с произволно сканиране използва или стъпкови двигатели, завъртащи се на фиксиран ъгъл на всеки управляващ импулс, или позиционираща система с обратна връзка, изпълнителни двигатели и сензори за положението на писеца.

## Slide 16: Фотоплотери
Използват се в много точни чертожни задачи, трасировка на печатни платки. Предимствата им са по-ниска цена и по-висока скорост от пишещите. Недостатък е необходимостта от специално затъмнено помещение.

## Slide 17: Електростатични плотери
Електростатичните плотери работят на безударен електрографичен растерен принцип. Специална диелектрична хартия се придвижва под електростатична глава, съдържаща иглички с плътност 40-100бр./см. Към игличките се прилага отрицателно напрежение. В областите на съприкосновение със игличките диелектрическата хартия се зарежда – възниква скрито изображение. Хартията преминава през бокс, в който над нея се разсипва положително зареден тонер. Само заредените области със скритите изображения задържат частици тонер. В цветните системи този процес се повтаря за всеки от основните цветове.

## Slide 18: Писалкови плотери
Писалковите плотери са електромеханически устройства от векторен тип и създават изображение с помощта на пишещи елементи, обобщено наречени писалки. Перото на пишещия елемент (писалката) е закрепено в държател на пишещия възел, който има една или две степени на свободно преместване. Съществуват два типа ПП: барабанни и планшетни. В ПП от първия тип перото се премества по дължината на едната от координатните оси, а хартията – по дължината на другата, понеже е захваната от транспортния валяк. В ПП от втория тип хартията е неподвижна, докато перото може да се премества по цялата плоскост на изображението.

## Slide 19: Струйни плотери
При тях поради по-голямата плътност на точките в извежданото изображение води до по-високото качество на същото. Струйния печат – това е процес на получаване на изображение, при което елементите му се създават от капки мастило, излитащи от супло (дюза) със скорост достатъчна да се преодолее съпротивлението между суплото и повърхността където се формира изображението. Струйния принцип на печат е известен доста отдавна, но получават бурно развитие при откриване и развитие на мехурчестата технология на печат (bubble-jet). Първия и основен неин патент принадлежи на Canon.

## Slide 20: Лазерни плотери
Лазерните плотери поразяват със своите качества, безшумност, бързодействие и удобство при работа. Лазерните плотери се базират на електрографическата технология, в основата на която лежат физическите процеси на вътрешния фотоефект в светочувствителните полупроводникови слоеве на селеносъдържащите материали и силовото действие на електростатическото поле. Селенът на тъмно може да бъде зареден с потенциал от порядъка на стотици волта. Светлинен лъч снема този заряд, създавайки скрито електростатическо изображение, което се визуализира чрез намагнитен тонер.

## Slide 21: PPVI
Тази позиция в класификацията на плотерите е много проста: плотер с директно извеждане на изображение. Картината се оформя върху термохартия, импрегнирана със специална смес. Когато такава хартия преминава през специален контур, на определени места цветът й се променя. Този ефект ви позволява да постигнете външния вид на изображението.

## Slide 22: Термоплотери
Те работят доста подобно на описаните току-що системи за директен печат. Но има и съществена разлика - процесът на преминаване на термохартия през "гребена". В термоплотера между „гребена“ и носача е разположен допълнителен цветен „донор“. За да оформите цветна картина, трябва да стартирате отпечатъка определен брой пъти. След такава обработка изображението е идеално устойчиво на вода и ултравиолетова светлина.

## Slide 23: Плотери с директен изход на изображението
Технологията ПДИ е била създадена още в края на 50-те год. и се основава на използване на термохартия, която е пропита с топлочувствително вещество. Такава специална хартия струва много скъпо, чувствителна е към температурата на околната среда и не осигурява висока контрастност на изображението, поради което чак след дълъг път на доусъвършенствуване и доработки, едва в средата на 80-те са се появили качествени устройства за масово потребление.

## Slide 24: Плотери на основата на термопредаването
Както и плотерите ПДИ, така и тези плотери използват термична технология. За разлика от плотерите ПДИ, тук между термонагревателите и хартията се разполага донорен цветоносител – тънка (с дебелина 5-10 мкм) лента, обърната към хартията с оцветения слой, направена на восъчна основа, особеностите на която се явява ниската (под 100С) температура на топене. сновно тези плотери се използват от рекламни агенции за създаване на плакати и транспаранти.

## Slide 25: Тест
Какво е плотер?
Какви са плотерите според областта на използване?
Кога е произведен първият плотер?
Електростатичните или лазерните плотери са по-бързи?
Върху какви материали може да печата плотерът?

## Slide 26: източници
https://desigusxpro.com/bg/orgtehnika/vidy-plotterov.html
https://www.iit.net-bg.info/Uroc/Plotter.htm
http://www.daskalo.com/nezabravka/files/2013/10/ПЛОТЕРИ2.pdf
Google изображения
Лора Мутева №18 12г