## Slide 1: Принтери
Изготвил: Кристиян Христосков -12г

## Slide 2: 1. Обющи сведения за принтерите.
? Принтерите са устройства за извеждане на текст и
графика върху физически
носител/хартия, фолио/.
? Принтерът се свързва към
компютъра посредством
интерфейс
? Принтерът се управлява
от компютъра.

## Slide 3
Повечето принтери се използват като периферни устройства,
прикачени с кабел само към един персонален компютър.
Други принтери, известни като мрежови принтери, работят с
вграден мрежов интерфейс,
като обслужват едновременно много потребители.

## Slide 4
Много съвременни принтери могат директно, от цифровия носител
(мултимедийна флаш карта, USB флаш, скенер,
цифров фотоапарат или камера),
без връзка с компютър, да възпроизвеждат електронни документи.
Принтер, комбиниран в едно устройство със скенер, факс и копир се
мултифункционално устройство.
Първият в света принтер, представляващ механично задвижван апарат,
е изобретен от Чарлз Бабидж през 19 век.

## Slide 5: 2. Видове принтери.
Пазарът предлага широка гама от печатащи устройства.
Знаейки какви видове принтери съществуват и как се различават,
можете да направите правилния избор.
Всеки тип устройство има своите предимства и недостатъци.
След като се запознаете подробно с разновидностите на принтерите,
можете да изберете типа, който е най-подходящ за
домашна употреба или за решаване на проблеми в офиса.

## Slide 6: А) Матрични принтери.
Това са първите печатарски устройства,
чийто връх на популярност беше преди повече от 10
години.
Сега тяхното място е заето от по-модерни модели,
така че производството на матрични устройства почти
спря.

## Slide 7: - Принцип на работа.
Принципът на работа на матричните принтери до голяма степен е
подобен на пишеща машина. Основата на работата на устройството е
матрица, която се състои от игли (обикновено 9, 18 или 24).
Сега се произвеждат само устройства с матрица с 24 игли, което ви
позволява да получите най-високото качество на печат.
Между хартията, която се движи върху вала, и печатащата единица
(матрица) е мастилена лента. Когато иглите го ударят, точките от тях се
прехвърлят върху хартията. Съхраняват се кодовете на паметта на
устройството за отпечатване на знаци, букви и цифри.

## Slide 8: Б) Мастиленоструйни принтери.
През последното десетилетие мастиленоструйните принтери постигнаха
голям напредък в развитието си.
Те ви позволяват да получите висококачествен цветен печат.
Черно-белите модели на такива устройства вече не се предлагат.

## Slide 9: - Принцип на работа.
Мастилените принтери се отпечатват чрез пръскане на мастило през много малки дюзи. Изображението е съставено от малки точки. За печат се използват бързосъхнещи мастила от четири цвята:
Черно (черен);
Циан (син);
Магента (магента);
Жълт (Yellow).
В съвременните мастиленоструйни фото принтери се използват 6 цвята, което позволява да се увеличи яркостта и наситеността на цветовете. Характеристиките на технологията за печат от различни производители може да имат малки разлики.

## Slide 10
Мастилените устройства са подходящи за тези,
които искат да отпечатват висококачествени снимки и цветни документи.
ниската цена на този тип модели завладява много потребители,
но имайте предвид, че цената на консумативите ще бъде голяма.
Ако устройството рядко се използва за печат, мастилото може да
изсъхне и ще трябва да се подменят касетите с мастило.

## Slide 11: В) Лазарни принтери.
В наши дни принтерите, които използват лазерна технология,
са най-често срещаните, тъй като осигуряват висококачествен печат и
се отличават с производителност.
В повечето случаи принтери от този тип осигуряват монохромен печат,
но има и цветни модели.

## Slide 12: - Принцип на работа.
Основата на лазерния принтер е подвижен барабан,
като в копирна машина.
Печатът се състои от няколко етапа.
Първо, лазерният лъч прилага изображението върху лист хартия,
който се движи върху барабана.
След като тонерът е прах от електрически заредени частици,
той лежи върху приложеното изображение и се фиксира чрез синтероване
при преминаване през нагрята ролка.
Технологията осигурява висококачествен печат, който не се страхува от
вода и лъчи на слънцето.

## Slide 13: Г) LED принтери.
Новото поколение принтери, работещи по LED технология,
все още е много скъпо,
така че не всеки може да си позволи такъв модел.

## Slide 14: - Начин на работа.
Технологията на LED печат е много подобна на лазерната.
Източникът на светлина в такива устройства не е лазерен лъч,
а лента от светодиоди.
Използването на тази модерна технология ви позволява да получите
висококачествен печат.

## Slide 15: Д) MFP
Многофункционално устройство (MFP) се използва за отпечатване на
документи и снимки, сканиране и копиране,
получаване или изпращане на факсове,
тъй като съчетава възможностите на няколко периферни устройства.
Чудесен за малки офиси с ограничено пространство,
както и за домашна употреба.
Комбинацията от няколко периферни устройства в едно ви позволява да
спестите използваемо пространство.

## Slide 16: -Принцип на работа.
В основата на работата на MFP може да се използва мастиленоструйна
или лазерна технология, а на пазара се появяват и LED модели.
Характеристиките на устройството зависят от използваната технология.

## Slide 17
БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО!