## Slide 1: Архитектури на дънните платки. Съпоставка между Мостова и Хъбова архитектура
От Преслав Паскалев, 12г клас, №21

## Slide 2: Съдържание
1. Същност на дънната платка
2. Компоненти на дънната платка
А) Процесор
Б) CHIPSET
В) Памет
Г) Памет ROM-BIOS
Д) Слотове за разширение
Е) Адаптерни платки
Ж) CMOS-RAM
З) Интерфейс за външни запомнящи устройства
И) Конектори за входно-изходни устройства
Й) Тактов генератор

## Slide 3: Съдържание
К) Конектор за захранващия блок
Л) Вентилатори за процесори
М) Схеми за следене на състоянието на системата
Н) Обслужващи елементи
3. Мостова и Хъбова архитектура
- Същност на архитектурата Северен/Южен мост
А) Северен мост
Б) Южен мост
- Същност на Хъбовата архитектура
- Предимства на Хъбовата архитектура
- Недостатъци на архитектурата Северен/Южен мост
4. Тест
5. Източници

## Slide 4: Същност на дънната платка
Дънната платка е един от най-важните компоненти в персоналния компютър. Голяма част от основната електроника е интегрирана върху обща печатна платка, наречена дънна платка или по 9-кратко-дъно. Тя свързва всички модули, служи за мост между процесора, паметта и контролерите на останалите устройства.

## Slide 5: Същност на дънната платка
Дънната платка съдържа интегралните чипове на CPU, RAM, ROM-BIOS, CHIPSET, слотове за разширение, конектори за FDD, HDD, CD/DVD-ROM/R/RW, конектор за захранващия блок, входно-изходни портове и др. функционални блокове.

## Slide 6: Същност на дънната платка
От нея в голяма степен зависят бързодействието, надеждността, стабилността на работа на системата, възможността за разширение и поставяне на по-нови компоненти.

## Slide 7: Същност на дънната платка
- Популярни са 3 типа платки:
1. Backplane – шинно ориентирани платки, при които на дънната платка има една шина с много сигнали, а всички останали компоненти са в разширителни платки.
2. Едноплаткови – на дънната платка са разположени всички компоненти.

## Slide 8: Същност на дънната платка
3. Processor Complex Design – на дънната платка са разположени CPU, RAM, ROM-BIOS, CHIPSET и разширителни слотове, в които се поставят разширителни платки с останалите компоненти (видеоконтролери, мрежови карти, звукови карти, модеми и др.).

## Slide 9: Същност на дънната платка
Дънната платка осигурява връзката между процесора и другите компоненти чрез шините. Шините действат като магистрала за данни, давайки възможност на порциите данни да бъдат изпращани от една точка до друга.
- Основната шина е тази, която свързва процесора с паметта. Тази шина се нарича системна шина.

## Slide 10: Същност на дънната платка
- Системната шина е главният механизъм за придвижване на данни към различните части на компютъра. Тя свързва микропроцесора с оперативната памет, както и с другите шини, а те от своя страна се свързват към различните входни и изходни устройства. Важен параметър е, че процесорите работят при скорости, които са кратни на скоростта на системната шина.

## Slide 11: Същност на дънната платка
Освен системна шина, се използват и други шини, наричани разширителни, които помагат на периферните устройства, като твърд диск, видео и звукова карта да общуват с процесора.

## Slide 12: Същност на дънната платка
Съществуват следните стандартни шини:
- ISA – архитектура на промишлен стандарт, входно/изходни шини за пренасяне на данни
- MCA – архитектура на първата 32 битова шина на IBM
- EISA – разширена 32 битова ISA шина
- PCI – интерфейс за свързване на периферни компоненти

## Slide 13: Същност на дънната платка
-AGP – ускорен графичен порт за видеокарта
-USB – универсална серийна шина
-PCI – Express – интерфейс за свързване на съвременни видеокарти и други разширителни карти,
Всяка стандартна шина функционира със собствена скорост и общува с главната шина чрез т.нар. „мостови чипове”, които се наричат Chipset.

## Slide 14: Компоненти на дънната платка
А) Процесор (CPU) – Процесорът лесно се открива, тъй като е надписан с фирмения знак на производителя. За IBM съвместимите компютри това са процесорите на фирмите INTEL, AMD, CYRIX и др. Процесорите на INTEL са 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium II, Celeron, Pentium III, Pentium 4. По-старите процесори се поставят в цокъл, като повечето процесори на INTEL са в PGA корпуси.

## Slide 15: Компоненти на дънната платка
Б) CHIPSET – Схемният набор е един от най-важните компоненти на дънната платка. От него зависи начинът на осъществяване на връзката между отделните компоненти. Схемните набори служат като „преводачи” между процесора и различните периферни шини на компютъра, като му позволяват да обменя данни с разширителните карти. Те се наричат мостови чипове.

## Slide 16: Компоненти на дънната платка
Схемният набор е този, който определя дали един компютър може да поддържа няколко процесора, памет от даден тип , стандарта за видеокарта или интерфейса за твърдия диск. Поради тази си характеристика, типът на схемния набор е една от основните отличителни характеристики между различните типове платки.

## Slide 17: Компоненти на дънната платка
Чипсетът е комплект от чипове (може да бъде и само един), който включва важни функционални блокове на компютърната система: контролер на паметта, контролери на входно изходните устройства, DMA-контролер за директен достъп до паметта, IRQ-контролeр за хардуерни прекъсвания, часовник за реално време-RTC, системния таймер с програмируеми интервали, който прави опресняване на DRAM паметта, контролери за твърди дискове, CD, DVD устройства.

## Slide 18: Компоненти на дънната платка
В) Памет - DRAM паметта при по-старите компютри е под формата на малки чипове, подредени в редици и поставени в цокли тип DIP. При следващите модели паметта е под формата на SIMM или DIMM
Г) Памет ROM-BIOS. BIOS е софтуерът, който е записан на един ROM чип, поставен на дънната платка и поемащ управлението на връзката между апаратната част и операционната система на компютъра.

## Slide 19: Компоненти на дънната платка
Д) Слотове за разширение – те представляват дълги и тесни електрически съединители, които са продължение на съответните разширителни шини. В слотовете за разширение се поставят разширителни карти, които се наричат адаптери или контролери.

## Slide 20: Компоненти на дънната платка
Е) Адаптерни платки – това са платки за разширение. Те са допълнителни платки, които се инсталират в специално конструирано циклиразширителни слотове върху дънната платка. Архитектурата на адаптерните платки се определя от архитектурата на компютъра.

## Slide 21: Компоненти на дънната платка
Ж) CMOS-RAM с батерия и часовник за реално време. Тук се задават дата, час, типа на дисковите устройства и други важни параметри.Данните се запомнят и след изключване на захранването. За запазване на данните в тази памет е необходимо допълнително захранване на чипа, за което се използва акумулатор или литиева батерия.

## Slide 22: Компоненти на дънната платка
В новите дъни платки CMOSRAM паметта и часовникът са вградени в чипсета, а батерията е на дънната платка. CMOS-Setup позволява да се сложи защита както на цялата система, така и на достъпа до нейните настройки.

## Slide 23: Компоненти на дънната платка
З) Интерфейс за външни запомнящи устройства. Това са флопидисковите устройства, твърдите дискове, CD, DVD. Интерфейсът за съхраняващите устройства свързва запомнящите устройства с техните контролери(вградени в чипсета при новите системи) и останалата част от системата.

## Slide 24: Компоненти на дънната платка
И) Конектори за входно-изходни устройства :
- D – образен – мъжки и женски с различен брой пинове 15 и 25. Използва се при серийни (COM1 иCOM2) и паралелни портове (LPT1)
- USB конектор – правоъгълен конектор с език вътре в него
- Mini DIN конектор тип PS/2 – за свързване на клавиатура и мишка
- RJ45 – за свързване на UTP кабел към мрежовата карта

## Slide 25: Компоненти на дънната платка
Й) Тактов генератор - това е кварцов генератор, който при включване на захранването започва да генерира основна честота 14.31814 MHz.
К) Конектор за захранващия блок. Захранващият блок се свързва към електрическата мрежа от 220 V, за да осигури необходимото напрежение. Има 2 вида захранващи блокове: AT и ATX.

## Slide 26: Компоненти на дънната платка
Л) Вентилатори за процесори. За всички процесори е необходимо активно охлаждане, което се осъществява от радиатор (алуминиев, меден) или вентилатор. Според дънната платка охладителите са следните:
- Slot 1/a - Pentium II, Pentium II -Celeron, Pentium III Katmai, Athlon с К7 и К7-5
- Sosket 7, 370, A
- Sosket 423/478 за Pentium 4

## Slide 27: Компоненти на дънната платка
М) Схеми за следене на състоянието на системата. Предвидени са за наблюдение на напреженията, контрол на активността на вентилаторите и за измерване на различни температури - на процесора, вътрешността на компютъра.

## Slide 28: Компоненти на дънната платка
Н) Обслужващи елементи. Това са кондензатори, резистори, дросели, мощни транзистори, контролери, конвертори на сигнали, като всеки от тези елементи има свой начин на въздействие върху работата на системата.

## Slide 29: Мостова и Хъбова архитектура
Същност на архитектурата Северен/Южен мост:
Повечето от по-ранните чипсети на Intel (и фактически всички не-Intel чипсети) са разделени на многостепенна архитектура, включваща така наречените северен мост (North Bridge) и южен мост (South Bridge), както и един Super I/O чип.

## Slide 30: Мостова и Хъбова архитектура
Причината за тази многостепенна архитектура е че в компютърната система има устройства, работещи с различна скорост, като разликата може да бъде десетки и стотици пъти. Бавните устройства не могат да работят на високи скорости, тъй като няма да смогват да обработват данните и ще се появяват грешки.

## Slide 31: Мостова и Хъбова архитектура
Ако всички устройства бъдат принудени да работят с една и съща скорост (както е в оригиналното РС), то тази скорост трябва да е такава, каквато може да поддържат най-бавните устройства. С други думи, бързите устройства са принудени да изчакват по-бавните, като от това спада значително производителността на системата.

## Slide 32: Мостова и Хъбова архитектура
Първоначално, през 1987 г. Compaq лансират идеята за отделяне на системната шина от шината на входно-изходните устройства, така че те да могат да работят с различни тактови честоти. Това дава възможност на процесора и оперативната памет работят с по-висока скорост от тази на входно-изходните устройства (видеокарта, твърд диск и др.). Връзката между двете шини се управлява от контролер, който работи като мост между тях

## Slide 33: Мостова и Хъбова архитектура
По-късно в практиката се налага многостепенна архитектура с 3 главни шини, като в най-горния слой се намира най-бързата шина – процесорната (FSB – предна шина), в средния слой – PCI и в най-долния – бавната ISA шина. Устройствата се свързват към три чипа: северен мост, южен мост и входно-изходен контролер (супер I/O чип). Тази архитектура получава името „архитектура северен-южен мост”.

## Slide 34: Мостова и Хъбова архитектура
А) Северен мост:
Северният мост осъществява връзката между високоскоростната процесорна шина (533/400/266/200/133/100/66MHz) и по-бавните AGP (533/266/133/66MHz) и PCI (33MHz) шини. Свързва устройствата, за които е нужно да имат бърза връзка помежду си: централния процесор, оперативната памет, видеокартата и южния мост.

## Slide 35: Мостова и Хъбова архитектура
По същество това е най-важният компонент в една дънна платка и е единствената схема (освен процесора), работеща на пълната честота на дъното (т.е. на честотата на процесорната шина).

## Slide 36: Мостова и Хъбова архитектура
Повечето съвременни чипсети използват едночипов северен мост; някои от по-старите обаче са се състояли от три отделни чипа, за да съставят пълната схема на северния мост. В първите конструкции видеокартата е свързана към шината PCI и това се оказва тясно място в системата.

## Slide 37: Мостова и Хъбова архитектура
Затова покъсно, в системите с процесори от шесто поколение, се създава локалната шина AGP, която е директно свързана към северния мост и осигурява високоскоростна връзка на видеокартата с процесора и оперативната памет.

## Slide 38: Мостова и Хъбова архитектура
Б) Южен мост:
Южният мост осъществява връзката между шина PCI (66/33MHz) и по-бавната шина ISA (8MHz).

## Slide 39: Мостова и Хъбова архитектура
Той е директно свързан към северния мост и е отговорен за производителността на входно-изходните устройства и допълнителните вградени функции на дъното: наличните портове за твърди дискове и USB портовете; вградената звукова и мрежова карта; а в покъсните конструкции дори функциите на CMOS-RAM и часовника за реално време. Южният мост съдържа всички компоненти, изграждащи ISA шината, включително DMA контролерите и контролерите на прекъсванията.

## Slide 40: Мостова и Хъбова архитектура
Същност на Хъбовата архитектура:
От началото на 1999 г., новите чипове от серията 800 използват архитектура с хъбове, в която предишният северен мост се нарича MCH (Memory Controller Hub – хъб на контролера на паметта), а предишният южен мост се нарича ICH (I/O Controller Hub – хъб на контролера за вход/изход).

## Slide 41: Мостова и Хъбова архитектура
Системите, които включват интегрирана графика използват GMCH (Graphics Memory Controller Hub – хъб на контролера за графика и памет) на мястото на стандартните MCH. Вместо да се свързват през PCI шината, както е при стандартната конструкция със северен/южен мост, те се свързват по специализиран интерфейс, който е поне два пъти по-бърз от PCI (фиг.1).

## Slide 42: Мостова и Хъбова архитектура
MCH чипът осъществява връзката между високоскоростната процесорна шина (533/400/133/100/66 MHz), шината на паметта, AGP порта (533/266/133/66MHz) и хъбовия интерфейс (66MHz).

## Slide 43: Мостова и Хъбова архитектура
ICH чипът свързва хъбовия интерфейс (66MHz), ATA(IDE) портовете (66/100/133MHz) и PCI шината (33MHz). ICH чипът включва също и нова LPC (Low-Pin-Count–малък брой изводи) шина, представляваща орязана, 4-битова версия на PCI, която е предназначена да осигурява връзка с ROM BIOS-а (наречен хъб за фърмуер FWH- FirmWare Hub) и Super I/O чипа на дънната платка.

## Slide 44: Мостова и Хъбова архитектура
Има две основни разновидности на хъбов интерфейс:
- АНА (ускорена хъбова архитектура) използвани от серията 8xx на чипсети. Хъбовият интерфейс АНА е двупосочен, 8-битов, с честота 66 MHz и извършва четири трансфера за един такт. При това положение ефективната му пропускателна способност е 4 x 66 MHz x 1 байт =266MB/сек.

## Slide 45: Мостова и Хъбова архитектура
- DMI (Direct Media Interface), използван от 9xx и следващи серии чипсети. DMI е PCI Express връзка с 4 алеи (широка 4 бита). Използват се две отделни еднопосочни връзки, като данните се предават едновременно и в двете посоки (дуплексен режим). Във всяка посока пропускателната способност е 1GB/s (250 MB/s Х 4 алеи) или общо 2GB/s, което е 7,5 до 14 пъти по-бързо от PCI.

## Slide 46: Мостова и Хъбова архитектура
Тясната шина на хъбовия интерфейс позволява постигането на по-високи честоти, поради намаляването на електрическите смущения, а оттам и по-висока пропускателна способност и е по-икономична за производство от предишните конструкции, използващи архитектурата „северен-южен мост”.

## Slide 47: Мостова и Хъбова архитектура
Предимства на Хъбовата архитектура:
Хъбовата конструкция предлага няколко предимства пред традиционната архитектура „северен/южен мост”:

## Slide 48: Мостова и Хъбова архитектура
- Хъбовият интерфейс AHA (Accelerated Hub Architecture – ускорена хъбова архитектура), използван от 8xx серията, има два пъти по-голяма пропускателна способност от PCI (33,3 MHz x 4 байта = 133MB/сек.). В чипсетите от серията 9xx и по-нови серии се използва още по-бърза връзка, наречена DMI (Direct Media Interface – директен интерфейс на средата), която е 7.5 до 14 пъти по-бърза от PCI.

## Slide 49: Мостова и Хъбова архитектура
- Намалено натоварване на PCI шината. Хъбовият интерфейс е независим от PCI и не завзема капацитета на PCI шината. Това позволява доста по-голяма пропускателна способност за PCI устройствата, тъй като PCI не обслужва южния мост (поемащ и трафика от Super I/O чипа).

## Slide 50: Мостова и Хъбова архитектура
- Поради това, че заобикаля PCI, хъбовата архитектура позволява по-висока пропускателна способност и за устройствата, свързани директно към хъба на контролера за вход/изход (предишния южен мост), каквито са новите и по-бързи интерфейси АТА-133, SATA-300 и USB 2.0.

## Slide 51: Мостова и Хъбова архитектура
- Намалено опроводяване на платката. Хъбовият интерфейс е широк само 8 бита и изисква 15 сигнала, за да бъде реализиран на дънната платка. DMI е само 4 бита широк и изисква само осем двойки диференциални сигнали. За сравнение, 32битовата PCI шина изисква 64 сигнала.

## Slide 52: Мостова и Хъбова архитектура
Намаленият брой изводи означава по-малко писти по дънната платка, по-малко електромагнитни смущения и грешки при синхронизацията, а самите чипове имат по-малко изводи, което ги прави по-малки и по-изгодни за производство.

## Slide 53: Мостова и Хъбова архитектура
- LPC шината има максимална пропускателна способност 16,67 MB/s, която е около 2 пъти по-голяма от тази на ISA шината и е с намален брой писти в сравнение с ISA шината (13 сигнала срещу 96 при ISA).

## Slide 54: Мостова и Хъбова архитектура
Недостатъци на архитектурата Северен/Южен мост:
В компютърната система има устройства, работещи с различна скорост, като разликата може да бъде десетки и стотици пъти. Ако всички устройства бъдат принудени да работят с една и съща скорост (както е в оригиналното РС), то тази скорост трябва да е такава, каквато може да поддържат най-бавните устройства.

## Slide 55: Мостова и Хъбова архитектура
Бавните устройства не могат да работят на високи скорости, тъй като няма да смогват да обработват данните и ще се появяват грешки. С други думи, бързите устройства са принудени да изчакват по-бавните, като от това спада значително производителността на системата.

## Slide 56: Мостова и Хъбова архитектура
Поради това в практиката се налага многостепенна архитектура с 3 главни шини, като в най-горния слой се намира най-бързата шина – процесорната (FSB – предна шина), в средния слой – PCI и в най-долния – бавната ISA шина.

## Slide 57: Мостова и Хъбова архитектура
Устройствата се свързват към три чипа: северен мост, южен мост и входно-изходен контролер (супер I/O чип). Тази архитектура получава името „архитектура северен-южен мост”. При нея северният и южният мост се свързват чрез шината PCI, а южният мост и супер I/O чипа – чрез ISA шината.

## Slide 58: Мостова и Хъбова архитектура
Използването на шината PCI като връзка между двата моста води до значителното й натоварване и превръщането й в тясно място за системата, тъй като освен че обслужва разширителните PCI карти, през нея преминава целия информационен поток към устройствата, свързани към южния мост и Super I/O чипа. Освен това шината PCI е сравнително бавна.

## Slide 59: Мостова и Хъбова архитектура
По-рано бяха коментирани и недостатъците на шината ISA: не позволява съвместното използване на IRQ или каналите за пряк достъп до паметта (DMA) и не дава възможност за преразпределяне ресурсите в случай на възникване на конфликт.

## Slide 60: Мостова и Хъбова архитектура
Затова в по-късните конструкции (от Pentium III и чипсети от сериите 810, 815, 820, 840 и следващи) се преминава към хъбова архитектура, при която връзката между двата моста е специализиран високоскоростен интерфейс, наречен хъбов интерфейс.

## Slide 61: Тест
1. Какво представлява дънната платка?
2. За какво служи дънната платка?
3. Какво зависи от дънната платка?
4. Кои са трите популярни вида дънни платки?
5. Какво представлява системната шина в дънната платка?
6. Кои са компонентите на дънната платка?
7. Какво представлява Мостовата архитектура?
8. Какво представлява Хъбовата архитектура?
9. Кои са предимствата на Хъбовата архитектура?
10. Кои са недостатъците на Мостовата архитектура?

## Slide 62: Източници
https://dokumen.tips/download/link/-5584b22dd8b42a9c768b474b.html
http://www.daskalo.com/nezabravka/files/2013/10/Osobenosti-na-habovata-arhitektura.pdf
http://www.daskalo.com/nezabravka/files/2013/10/Osobenosti-na-arhitekturata-North-South-Bridge.pdf