## Slide 1: Мрежова среда и мрежови устройства.IP адреси и MAC адреси. Класово и безкласово адресиране.

## Slide 2: Мрежова преносна среда Мрежовата преносна среда осигурява предаване на сигналите между компютрите и останалите устройства включени в компютърната мрежа. Основният начин за връзка е с помощта на кабел. Съществуват и други технологии за пренос на информация – безжични връзки. В настоящата тема са разгледани двата вида преносни среди – кабелна и безжична.

## Slide 3: Мрежово окабеляване
Коаксиален кабел
Кабел с усукани двойки проводници
Оптичен кабел
Безжична преносна среда
Лазер (Laser)
Инфрачервени лъчи (Infrared – IrDA)
Радиовълни
Въпроси и задачи

## Slide 4: Мрежово окабеляване
При изграждане на компютърна мрежа основният начин за връзка между компютрите е с
помощта на кабел. Кабелът се явява основен компонент, чийто избор определя какви
допълнителни компоненти ще са необходими за съответната мрежа. Най-често се използват
следните основни видове кабели:
• Коаксиални
• С усукани двойки проводници
• Оптически

## Slide 5: Коаксиални
1 – вътрешен проводник във вид на единичен проводник (праволинеен, като на рисунката, или навит в спирала), многожилен проводник или тръбичка.
2 – изолация, изпълнена във вид на диелектрично запълване, осигуряващо съосие на взаимното разположение на вътрешния и външния проводник.
3 – външен проводник (екран) във вид на оплетка (ширмовка) от метални жички или плътна метална повърхност – фолио
4 – обвивка от светостабилизиран (устойчив на ултравиолетово слънчево излъчване) полиетилен

## Slide 6: С усукани двойки проводници
Усуканата двойка е специален вид мрежов кабел. Той се основава на една или повече двойки изолирани и усукани проводници (категорията на кабелите зависи от техния брой). Броят на завъртанията на единица дължина е минимален, но достатъчен, за да намали значително взаимното насочване по време на предаването на сигнала. Горната част на усуканата двойка обикновено е покрита със защитна пластмасова обвивка.

## Slide 7: Оптически
Оптичният кабел е неметален кабел, съставен от едно или няколко оптични влакна. Всяко от тях е обвито в пластмасов кожух в определен цвят, с който се означава конкретния вид на влакното.

## Slide 8
MAC и IP са адресите, които уникално дефинират устройство и връзка в мрежа. MAC адресът е номер, присвоен на NIC картата от производителя. IP адресът е номер, присвоен на връзката в мрежа. Основната разлика между MAC адреса и IP адреса е, че MAC адрес уникално идентифицира устройство, което иска да участва в мрежа. От друга страна, IP адрес еднозначно определя връзката на мрежа с интерфейс на устройство.

## Slide 9: Определение на Mac адрес
Адресът, който уникално определя хардуерния интерфейс, се нарича MAC (Media Access Control) адрес. MAC адресът е закупен от производителя, произвеждайки хардуер на интерфейс и присвояващ MAC адресите последователно на хардуера на интерфейса, тъй като те са произведени. MAC адресът се записва в ROM на мрежовата интерфейсна карта (NIC). NIC е хардуер за интерфейс, който се използва от компютъра, за да стане част от мрежа.

## Slide 10: Определяне на IP адрес
Адресът, предоставен за връзка в мрежа, се нарича IP адрес (интернет протокол) . IP адресът не идентифицира еднозначно устройство в мрежа, но определя конкретна връзка в мрежа. IP адресът се осигурява от администратора на мрежата или от доставчика на интернет услуги (ISP). IP адресът идентифицира мрежата и хоста в тази мрежа. IP адресът се използва по време на маршрута, тъй като той конкретно идентифицира мрежова връзка. Ако компютърът ви е в две мрежи, той ще има два IP адреса.

## Slide 11: Ключови разлики между MAC адрес и IP адрес
Пълната форма на MAC адреса е Media Acess Control, докато пълната форма на IP адреса е адрес на интернет протокол.
IP адресът идентифицира връзка с устройство в мрежа. От друга страна, Mac адресът идентифицира устройство, участващо в мрежа.

## Slide 12
MAC адресът е 48 бита (6 байта) шестнадесетичен адрес, докато IP адресът има две версии, IPv4 32-битов адрес и IPv6 128-битов адрес.
ARP протоколът извлича MAC адреса, докато RARP протокола извлича IP адрес.

## Slide 13: Класово и безкласово адресиране.
Интернет протоколът (IP) е специфициран с документ STD5. В стандарта се включват също ICMP (Internet Control Message Protocol) и IGMP (Internet Group Management Protocol). IP е протокол, който създава виртуално мрежово пространство, скривайки по-долните слоеве. Той позволява пакетен обмен на информация, несвързан с потока данни.

## Slide 14: Класово адресиране.
IP адресирането е глобално адресиране. Т.е. това е единна адресна система за целия свят и няма 2 устройства с един и същ IP адрес по света. Един IP адрес е съставен от 32 бита, разделени в 4 октета с по 8 бита във всеки октет.Например192.168.15.1.
Във всеки IP адрес лявата част от адреса отговаря за адреса на мрежата и останалата част (дясната) от адреса отговаря за адреса на хоста в мрежата. Например в адреса 192.168.15.1 частта 192.168.15 – указва адреса на мрежа, а .1 е адреса на хост в тази мрежа.

## Slide 15: Безкласово адресиране
Безкласово адресиране позволява разделяне не само по октети, но и по битове. За да работим с него трябва да си преговорим работата с бройни системи. При класовото адресиране имаме 3 класа мрежи и съответно можем да разпределяме бройки за 1-254 хост: клас С, 255 – 65535: клас В, 65536-16милион: клас А. По този начин може да имаме много незаети IP адреси.